Presseinformation

Zahnriemenachse mit Reinraumzertifizierung bis ISO-Klasse 3

Luhden – Die sehr wirtschaftlichen Linearachsen der Baureihe LSZ 80 von BAHR MODULTECHNIK erfüllen die Anforderungen an den Einsatz in Reinräumen. Dies bestätigte die vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) nach ISO 14644-1 durchgeführte Untersuchung der Partikelemission unter Reinraumbedingungen. Dabei wurde die Zahnriemenachse in mehreren Testreihen bei unterschiedlichen Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen geprüft. Das an zwölf Messstellen ermittelte Partikelaufkommen fiel im Testbetrieb mit Absaugung äußerst gering aus. Bei 0,5 m/s Geschwindigkeit und einer Beschleunigung von 1,0 m/s2 entspricht die LSZ 80 den Reinraumkriterien der ISO-Klasse 3, was der Kategorie 1 des US Federal Standards entspricht. Gemäß GMP kann die Positioniereinheit somit in Reinräumen der Klasse A eingesetzt werden. Zwei an den Profilseiten angebrachte Schlauchanschlüsse und die optimierte Innenkonstruktion sorgen für eine hoch effiziente Absaugung, weshalb auch bei höherem Betriebstempo kaum Partikel nach außen dringen. Mit der geprüften LSZ 80 steht eine verlässliche Positionierlösung für Reinraum-Anwendungen unter anderem in der Chemieindustrie, Halbleiter- und Solartechnologie zur Verfügung. Wie alle Profilachsen fertigt BAHR auch diese Baureihe in frei wählbaren Längen bis 6.000 mm an. Wegen der ausgesprochen flachen Bauform mit einem nur 2 mm über den Führungskörper ragenden Schlitten eignet sich die Achse auch für beengte Einbaulagen. Zur Übertragung hoher Drehmomente ist sie mit einem innenliegenden HDT-Zahnriemen samt Stahlgewebeeinlage ausgestattet, der bei Verfahrgeschwindigkeiten bis 5 m/s eine Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm erreicht. Die Umlenkung kann an jeder der beiden Stirnseiten eingebaut werden und ermöglicht einen spielfreien Drehrichtungswechsel. Für das einfache Nachschmieren des Positioniersystems sind zwei Schmiernippel direkt am Schlitten angebracht.

Bild: Vom Fraunhofer IPA als reinraumtauglich zertifizierte Positionierachse LSZ 80 von BAHR MODULTECHNIK

| Bilder: | lsz_80_reinraum | Zeichen: | 1.919 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201608011_pm_lsz80_reinraum | Datum: | 11.08.2016 |

Unternehmenshintergrund

Die Bahr Modultechnik GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit 1990 modulare Positioniersysteme aus selbsttragenden, verschleißfreien Aluminiumprofilen. Auf Basis eines großen Modulbaukastens mit unterschiedlichsten Führungs- und Antriebskonzepten, die fast beliebig kombiniert werden können, bietet Bahr für praktisch jede Antriebsapplikation eine maßgeschneiderte Lösung. Das Produktportfolio umfasst Module mit Zahnriemen, Kugelroll- und Trapezgewindespindeln, Zahnstangen und Linearmotoren, die je nach geforderter Dynamik, Verfahrwegen, Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit aufeinander abgestimmt werden. Neben Standardlösungen liefert Bahr auch kundenspezifische Sonderanfertigungen. Das Luhdener Unternehmen bietet individuelle Beratungen und Produktschulungen sowie einen umfassenden Wartungs- und Reparaturservice. Zum Kundenkreis gehören Einzelanwender und OEM-Kunden aus den verschiedensten Industriebranchen, z.B. Hersteller von Werkzeug-, Verpackungs- und Sondermaschinen, Hersteller von Lebensmittel- und Pharmaanlagen sowie Medizintechnikproduzenten.

| Kontakt: Bahr Modultechnik GmbH Karola Bahr Nord-Süd-Str. 10a 31711 Luhden Tel.: +49 (0) 5722 - 99 33-0 Fax: +49 (0) 5722 - 99 33-70 E-Mail: info@bahr-modultechnik.de Internet: www.bahr-modultechnik.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |