Presseinformation

Platzwunder im Schaltschrank:

Schlanker Energiezähler mit breitem Funktionsspektrum

Nürnberg – Da es im Schaltschrank auf jede Teilungseinheit (TE) ankommt, hat Gossen Metrawatt seine neue Generation MID-geeichter Zähler besonders kompakt dimensioniert. Auf nur 4 TE, die einer Gehäusebreite von lediglich 72 mm entsprechen, integriert der neue ENERGYMID ein für seine Klasse einzigartiges Funktionsspektrum und findet dabei auf 35 mm-Hutschienen in beliebigen Einbaulagen problemlos Platz. Durch seine Anschlussfehlerdiagnose ist eine einfache, sichere Installation und Inbetriebnahme gewährleistet. Das hinterleuchtete Display zur übersichtlichen Anzeige der ausgewählten Messdaten signalisiert Installationsfehler durch einen unverkennbaren Farbwechsel. Neben dem Leistungsbezug können je nach gewählter Geräteausführung bis zu 33 weitere Messgrößen gemäß MID-Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU zur Abrechnung erfasst und auch Kostenstellen zugeordnet werden: Zu den Messgrößen zählen unter anderem Blindenergie, Scheinleistung, Neutralleiterstrom, Leistungsfaktor und Frequenz sowie die Energieeinspeisung. Mittels Erfassung der Total Harmonic Distortion (TDH) für Strom und Spannung wird zusätzlich die Netzqualität überwacht. Die Übermittlung der Messwerte erfolgt via Impuls über standardisierte oder frei programmierbare S0-Schnittstellen. Optional sind die Zähler mit weiteren Bus-Schnittstellen für M-Bus, LON, BACnet sowie Modbus-RTU/-TCP zur Datenübertragung und Fernauslesung verfügbar. Gossen Metrawatt bietet den ENERGYMID für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze mit Wandleranschluss (1(6) A) und Eingangsspannungen von 100 bis 500 V zu einem attraktiven Preis mit einer Herstellergarantie von drei Jahren an. Erhältlich sind die Zähler sowohl in vorkonfigurierten Standardausführungen als auch mit kundenspezifisch konfiguriertem Funktionsumfang und wählbarer Schnittstellen-Ausstattung.

Bild: Einzigartiger Funktionsumfang auf 4 TE Breite: Der Energiezähler ENERGYMID von Gossen Metrawatt

| Bilder: | collage_schaltschrank_zaehler | Zeichen: | 1.796 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201610062_pm_kompakter_energiezaehler | Datum: | 30.11.2016 |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die GMC-I Messtechnik mit ihrer Marke GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektrohandwerk, die Industrie und den Medizinbereich. Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysatoren, Stromversorgungen sowie Messumformer und Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das Energiemanagement. Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DakkS-akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DakkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen Messgrößen durchführt. GMC-I Messtechnik ist Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

| Kontakt: GMC-I Messtechnik GmbH Christian Widder Leiter Marketingkommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 4699 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |