Presseinformation

Datenübertragung für mobile Anwendungen

Kamen – Für die Steuerung und Diagnose fallen in modernen Produktionsanlagen stetig wachsende Datenmengen an. Während die Daten für einfache Transportaufgaben mobiler Anwendungen oft über Schleifleitungen mit niedriger Übertragungsrate gesendet werden, ist diese Kommunikationsmethode für komplexere Anwendungen aufgrund der hohen Datenraten nicht mehr geeignet. Speziell für diese Anwendungen hat VAHLE in seiner Produktsparte vCOM das Datenkommunikationssystem SMGM (Slotted Microwave Guide Micro) mit einer Bruttodatenübertragungsrate von rund 50 Mbit/s entwickelt, das die Integration der störungssicheren Datenübertragung in das bewährte VAHLE-Schleifleitungssystem ermöglicht.

Bild: Das Datenkommunikationssystem SMGM für mobile Anwendungen eignet sich zur Integration in das VAHLE-Schleifleitungssystem.

Die Datenübertragung erfolgt lokal begrenzt in einem Schlitzhohlleiter. So entstehen keine gegenseitigen Störungen mit anderen industriell genutzten Freifunk-Systemen – die Koexistenz zu WLAN oder Bluetooth ist gewährleistet. SMGM stellt eine Ethernet-basierte Schnittstelle zur Verfügung, über die beispielsweise PROFINET-Daten übertragen werden können. Auch bei Anwendungen für personensichere Transportaufgaben erfüllt SMGM alle notwendigen Anforderungen an die Kommunikationsschnittstelle. Pro Segment mit einer typischen Länge von 100 Metern können bis zu 15 Teilnehmer angeschlossen werden. Für Krananwendungen ist das Datenkommunikationssystem auch in einer Lite-Ausführung erhältlich, welche pro Segment den Anschluss von vier Teilnehmern gestattet. Mit dem System können auch vertikale Bogenradien von 2300 mm sowie horizontale Radien von 750 mm realisiert werden.

VAHLEs Geschäftsbereich Automation bietet mit den Produktsparten vPOWER, vDRIVE, vPOS und vCOM ein umfangreiches Systemlösungsportfolio aufeinander abgestimmter Komponenten, die die technologischen Anforderungen an die Energieversorgung, die Antriebsteuerung, die Positionierung und die Datenübertragung bei mobilen Fördereinheiten vollständig abdecken und ein reibungsloses Zusammenspiel gewährleisten.

| Bilder: | vcom | Zeichen: | 1.928 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201610071_pm_smgm | Datum: | 14.11.2016 |

Unternehmenshintergrund

Die VAHLE-Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Kamen hat sich auf mobile Energie- und Datenübertragung in der Fördertechnik, dem Maschinenbau und der Elektromobilität spezialisiert. Die Produktpalette umfasst neben Stromschienen und Schleifleitungssystemen, Leitungswagen, Feder- und Motorleitungstrommeln auch optische Positioniersysteme, Systeme zur digitalen Datenübertragung sowie die zukunftsweisende CPS®-Technologie zur kontaktlosen Energieübertragung. Wesentliche Einsatzbereiche der Komponenten und Systeme von VAHLE sind die Krantechnik, Lager- und Sortertechnik, Fertigungsautomatisierung und Hafentechnik. Zwölf VAHLE-Gesellschaften und diverse Handelsvertretungen erwirtschaften weltweit in 52 Ländern einen Umsatz von über 130 Mio. EUR und beschäftigen insgesamt mehr als 650 Mitarbeiter. Das Traditionsunternehmen befindet sich seit seiner Gründung durch Paul Vahle im Jahre 1912 im Familienbesitz.

| Kontakt: Paul Vahle GmbH & Co.KG Dipl.-Ök. Frank Niewerth Teamleiter Marketing / Marketing Manager Westicker Straße 52 59174 Kamen Tel.: +49 2307 704-127 Fax: +49 2307 704-8127 E-Mail: Frank.Niewerth@vahle.de Internet: www.vahle.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |