Presseinformation

Joystick zur komplexen Räumschildsteuerung bei PistenBullys

Berg-Ravensburg – RAFI hat für die aktuelle PistenBully-Baureihe PB 100 der Kässbohrer Geländefahrzeug AG einen kundenspezifischen Vier-Achs-Joystick entwickelt, der eine intuitive Steuerung des Räumschilds in allen Freiheitsgraden ermöglicht.

Bild: „Herzstück“ des neuen PistenBully-Bedienfelds ist der von RAFI entwickelte Vier-Achs-Joystick zur intuitiven Steuerung des Räumschilds

Der Joystick ist Teil eines vollständig im Armrest untergebrachten Bedienfeldkonzepts, das der HMI-Spezialist in enger Kooperation mit dem Raupen-Hersteller erarbeitet hat und mit dem künftig die Bedienung sämtlicher PistenBully-Baureihen vereinheitlicht werden soll. Bislang verfügen die PistenBully-Serien modellabhängig über fest eingebaute Cockpits mit verschiedenen Joystickeinbauten und -typen zur Hydrauliksteuerung. Der Heavy-Duty-Joystick kombiniert vier Achsen mit unterschiedlichen Technologien: Während die xy-Kulisse dem horizontalen und vertikalen Verfahren des Räumschilds dient, ermöglicht ein Gelenk auf waagerechter Ebene, den Joystick-Griff zur Neigung des Räumschilds zu drehen. Zur Implementierung der z-Achse, mit der der Räumschildquerstellwinkel gesteuert wird, integrierte RAFI Dehnmessstreifen an der Griffstange, die verformende Querkräfte weglos erfassen. Um eine akkurate Steuerung ohne Achs-Überlagerungen zu realisieren, musste der Hersteller das reguläre Spiel seiner Joystick-Plattform JOYSCAPE, auf der die neue Entwicklung basiert, von 7/10 mm auf 7/100 mm reduzieren. Obwohl das Gerät insgesamt 19 Taster, Wippen und Drehpotentiometer zur Quittierung, Justierung und Bereitstellung weiterer Funktionen integriert, gestattet das eigens für Kässbohrer entwickelte ergonomische Design des Griffstücks eine einfache, ermüdungsfreie Bedienung. Das Daumenfeld ist mit neun Kurzhubtastern sowie jeweils drei Wipptastern und drei Drehpotentiometern aus RAFIs Sortiment bestückt, die durch ihre Doppelklickfunktion einen erweiterten Funktionsumfang bieten. Auch rückseitig verfügt der Joystick über drei Taster zur Bedienung mit dem Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Zudem gestattet es die Halterung, den Joystick zur Anpassung an unterschiedliche Armlängen in fünf verschiedenen Positionen zu fixieren.

Die Joystick-Plattform JOYSCAPE von RAFI umfasst drei Baugrößen und gestattet es dem Hersteller durch ein Baukastenprinzip, kundenspezifische Joysticks für professionelle Anwendungen in kurzer Zeit und zu sehr wirtschaftlichen Konditionen zu entwickeln und zu fertigen.

| Bilder: | ausschnitt_joystick_pistenbully | Zeichen: | 2.325 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201702004_pm_joystick_pistenbully.docx | Datum: | 13.03.2017 |

Unternehmenshintergrund RAFI Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touch Screens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.000 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |