Presseinformation

Neue Tripod-Kinematik CLLK 60 für den 3D-Druck

Wirtschaftlicher Systemaufbau mit großem Bauraum

Luhden – BAHR Modultechnik präsentiert einen neu entwickelten Systemaufbau für 3D-Drucker zum FFF/FDM-Druck großformatiger Objekte im Schmelzschichtverfahren. Aufgrund des optimierten modularen Konstruktionsprinzips erweist sich der CLLK 60-Tripod als eine im Marktvergleich ausgesprochen wirtschaftliche Lösung. Der minimierte Komponentenbedarf erlaubt es, das Gerät in Ausstattung und Abmessung individuell an die kundenspezifischen Druckaufgaben zu adaptieren. So lassen sich für den 3D-Druck Druckbettdurchmesser bis zu 900 mm und eine maximale Druckhöhe von 1.200 mm realisieren. Das Grundgerüst bilden neu entwickelte Profilachsen der Baureihe LL 60 mit elegant abgerundeter Außenseite. Hochpräzise Kugelgewindespindeln mit entsprechenden Kugelgewindemuttern und einem Wirkungsgrad von über 90 % ermöglichen eine exakte Positionierung ohne Wechselspiel. An den Kugelmuttern sind den Druckkopf ausrichtende Gabelarme aus leichtem, hochstabilem Aluminium befestigt. Um einen ungehinderten Gleichlauf zu gewährleisten, verfahren die Spindelmuttern über ein Rollenführungsschlittensystem entlang der Profilachsen. Die in das neue Profil integrierten zusätzlichen Nuten vereinfachen die optionale Einpassung verschiedenster Seitenrahmenverkleidungen aus Glas, Plexiglas, Aluminium oder Verbundwerkstoffen. Durch die Sandwichbauweise der laserzugeschnittenen Stahlplatten für Druckbett, Steuerungseinheit und Dachabdeckung lässt sich die gesamte Anlage leicht montieren und an den Profilachsen ausrichten. BAHR bietet das rein mechanische System ab sofort als Standardeinheit oder in kundenspezifischen Ausführungen bei kurzen Lieferfristen von ca. zwei Wochen an. Auf Anfrage wird der CLLK 60-Tripod auch mit einer entsprechenden Steuerungs- und Antriebseinheit ausgestattet.

Bild: Mit dem neuen 3D-Drucker bietet BAHR eine sehr wirtschaftliche, flexibel adaptierbare Alternative für großformatige Druckaufgaben an

| Bilder: | tripod-druckersystem_cllk_2000px | Zeichen: | 1.768 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201702028_pm_3d-drucker_cllz60 | Datum: | 28.11.2017 |

Unternehmenshintergrund

Die Bahr Modultechnik GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit 1990 modulare Positioniersysteme aus selbsttragenden, verschleißfreien Aluminiumprofilen. Auf Basis eines großen Modulbaukastens mit unterschiedlichsten Führungs- und Antriebskonzepten, die fast beliebig kombiniert werden können, bietet Bahr für praktisch jede Antriebsapplikation eine maßgeschneiderte Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet Module mit Zahnriemen, Kugelroll- und Trapezgewindespindeln, Zahnstangen und Linearmotoren, die je nach geforderter Dynamik, Verfahrwegen, Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit aufeinander abgestimmt werden. Neben Standardlösungen liefert Bahr auch kundenspezifische Sonderanfertigungen. Zu den besonderen Stärken des Luhdener Unternehmens gehören die kompetente, individuelle Beratung und Produktschulung sowie der schnelle und umfassende Wartungs- und Reparaturservice. Der breit gefächerte Kundenkreis umfasst Einzelanwender und OEM-Kunden aus den verschiedensten Industriebranchen, z.B. Hersteller von Werkzeug-, Verpackungs- und Sondermaschinen, Hersteller von Lebensmittel- und Pharmaanlagen sowie Medizintechnikproduzenten.

| Kontakt: Bahr Modultechnik GmbH Karola Bahr Nord-Süd-Str. 10a 31711 Luhden Tel.: +49 (0) 5722 - 99 33-0 Fax: +49 (0) 5722 - 99 33-70 E-Mail: info@bahr-modultechnik.de Internet: www.bahr-modultechnik.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |