Presseinformation

Antimikrobielles Multimeter von Gossen Metrawatt

Reine Messergebnisse in hygienisch sensiblem Umfeld

Nürnberg – In sterilen oder hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Laboren, Arztpraxen oder der Produktion im Pharma- und Lebensmittelsektor unterliegt der Einsatz von Messtechnik zur Prüfung der elektrischen Sicherheit besonders strengen Hygieneauflagen. Für dieses Umfeld hat der Messtechnik-Experte Gossen Metrawatt mit dem SECULIFE HIT AM ein digitales TRMS-Multimeter in antimikrobieller Ausführung entwickelt. Das ergonomisch gestaltete Handmessgerät ermöglicht die kurvenformunabhängige Effektivwertmessung TRMS AC und AC + DC für Spannung und Strom bis 20 kHz. Die 23 Multimeterfunktionen u. a. zur Strommessung von 100 mA bis 10 A, der Spannungs-, Kapazitäts- und Widerstandsmessung sowie zum Dioden- und Durchgangstest decken alle erforderlichen Prüfaufgaben sicher und zuverlässig ab. Zudem lassen sich mit zugeschaltetem 1-kHz-Tiefpassfilter beispielsweise Messungen der Motorspannung an elektronischen Frequenzumrichtern vornehmen. Auch die Messung von 5-V-Rechteck-Signalen wird unterstützt. Besonderen Schutz gewährleistet die antimikrobielle Materialbeschaffenheit von Gehäuse, Kabeln und Prüfspritzen, die von sich aus einer Keimbesiedelung entgegenwirkt. Das in Schutzart IP65 ausgeführte Multimeter verfügt über ein beleuchtetes Display mit digitaler und analoger Messwert-Anzeige, um Festwerte ebenso wie dynamische Messverläufe präzise abzubilden. Die Einstellung der Messgrößen erfolgt mittels Drehschalter und Funktionstaste, wobei sich der Messbereich automatisch an den Messwert anpasst, alternativ aber auch manuell einstellbar ist. Alle Strommessbereiche werden verwechslungssicher über eine einzige Buchse geführt. Mit der automatischen Messwertspeicherung lassen sich bis zu 40 Messewerte pro Sekunde aufzeichnen. Die Gesamt-Speicherkapazität reicht für mehr als 15.000 Messdaten aus. Zur hohen Bedienersicherheit des für CAT-IV-Messungen bis 600 V zugelassenen Geräts trägt neben einem Hochspannungssensor, der das Eingangssignal auf Berührungsgefährlichkeit untersucht, auch die automatischen Buchsensperre bei. Sie verhindert, dass Messleitung falsch angeschlossen oder Messgrößen falsch ausgewählt werden.

Bild: Der SECULIFE HIT AM vereint hohe Funktionalität mit ergonomischer Handhabung in antimikrobiellem Gehäuse

| Bilder: | seculifehitam_persp_1000px | Zeichen: | 2.139 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201704015_pm_seculife | Datum: | 28.06.2017 |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die GMC-I Messtechnik mit ihrer Marke GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektrohandwerk, die Industrie und den Medizinbereich. Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysatoren, Stromversorgungen sowie Messumformer und Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das Energiemanagement. Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DakkS-akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DakkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen Messgrößen durchführt. GMC-I Messtechnik ist Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

| Kontakt: GMC-I Messtechnik GmbH Christian Widder Leiter Marketingkommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 4699 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |