Presseinformation

IR-Sensor erfasst Temperatur, Bewegung und Präsenz digital

Smarter CaliPile von Excelitas nominiert für Best of Sensors Expo Award

Der hochempfindliche Infrarotsensor CaliPile von Excelitas Technologies bietet erstmals digitale Anwesenheitserfassung, Bewegungserkennung und Temperaturmessung auf Distanzen bis zu drei Meter in einem einzigen extrem kompakten Gerät – Elektronik und Filter inklusive. Mit seinem sehr geringen Platzbedarf sowie dem äußerst geringen Energieverbrauch von 50 µW ist der intelligente Thermopile-Detektor besonders für innovative IoT-Geräte und Smart-Home-Technik prädestiniert. Die multifunktionale Sensorik eröffnet für solche Endgeräte völlig neue Design- und Systemkonzepte. Alarme kann der berührungslos messende, sehr schnell ansprechende CaliPile über einen Interrupt-Ausgang indizieren.

Bild: CaliPile-Detektoren mit Kalibrierungssspeicher, Applikationsprozessor und Interrupt-Funktion melden Anwesenheit, Bewegungen und Temperaturen digital

CaliPile-Sensoren eignen sich für vielseitige Verwendungsmöglichkeiten – vom kontaktlosen Thermometer bis zum vernetzten Einsatz bei der lückenlosen Überwachung mehrerer Räume. Frequenzfilter und Stufen sind wählbar, eine kundenspezifische Kalibrierung ist einfach möglich. Zur Bewegungs- und Präsenzerkennung sind in einem 120° breiten Betrachtungsfeld bis 3 m Entfernung keinerlei Linsenvorsätze erforderlich. CaliPile ist sowohl als SMD-Version als auch im TO-5-Gehäuse erhältlich. Ingenieure und Produktdesigner, die das neue CaliPile in ihre Projekte integrieren möchten, finden Video-Tutorials zu Anwendungsmöglichkeiten sowie Erklärungen zur Funktionsweise passiver Infrarotsensoren nach dem thermoelektrischen Prinzip auf dem YouTube-Kanal von Excelitas Technologies.

| Bilder: | Calipile_scheme_vertical | Zeichen: | 1.465 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201705032_pm_calipile_update | Datum: | 23.08.2017 |

Unternehmenshintergrund

Excelitas Technologies Corp. ist ein internationaler Technologieführer für innovative Photonik-Lösungen in Beleuchtungs-, Optik- und Detektionsprodukten. Die sehr vielfältigen Einsatzzwecke umfassen die Verwendung für biomedizinische Technologien, in Forschungslaboren, in der Sicherheitstechnik, im Umwelt- und Energiesektor, in Endverbraucherprodukten, in der Halbleiterbranche, in der industriellen Sensorik und in der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Excelitas Technologies beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien.

| Kontakt: Excelitas Technologies Corp. Oliver Neutert Regional Marketing Manager EMEA Feldkirchen (bei München) Tel.: +49 89 / 25 54 58-965 E-Mail: oliver.neutert@excelitas.com Internet: www.excelitas.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |