Presseinformation

Kompaktes Liftsystem für temporäre Ausstellung

Luhden – Um Besuchern mit eingeschränkter Mobilität den Weg zur begehbaren Lichtinstallation „Aural“ von James Turrell zu ebnen, hat das Jüdische Museum Berlin in den für dieses Werk eigens errichteten Ausstellungsbau eine kompakte Hubkonstruktion von BAHR Modultechnik integriert. Das montagefreundliche, flexibel adaptierbare Liftsystem wurde von Brandt Metalltechnik den baulichen und konstruktiven Erfordernissen angepasst und seitlich des Ausstellungsraums installiert. Das robuste, von BAHR für Traglasten bis 400 kg ausgelegte Hubsystem basiert auf industriebewährter Positionier- und Antriebstechnik und wird mit Profilachsen der Baureihe GGT/K 90 verfahren. Zur Verringerung der Reibung sind großflächige Kunststoffgleitbuchsen in die Führungsschlitten integriert, die für einen geräuscharmen Lauf mit minimalem Verschleiß bürgen. Der Führungskörper besteht aus einem Aluminiumvierkantprofil mit einer Kantenlänge von 90 mm, in dem der Führungsschlitten optional von einer Trapez- oder Kugelgewindespindel samt zugeordneter Leitmutter angetrieben wird. Im temporären Ausstellungsbau des Jüdischen Museums verschafft der Lift mit einem Hubweg von 150 cm den barrierefreien Zugang vom Vorraum zur höher gelegenen Lichtinstallation des US-amerikanischen Künstlers, der in seinen Werken die Grenzbereiche der Wahrnehmung ausleuchtet. Hierzu hat Turrell auf gut 200 m2 ein lichtdurchflutetes Ganzfeld geschaffen. Im Verschmelzen von Licht, Farbe und Raum lösen sich Konturen und Koordinaten zugunsten einer Selbstwahrnehmung des Sehens auf. Das Werk des Lichtkünstlers ist noch bis September 2019 im temporären Ausstellungsbau auf dem Gartengelände des Jüdischen Museums zu erleben.

Bild: Der seitlich des Ausstellungsraums installierte Plattformlift ermöglicht den barrierefreien Zugang zur Lichtinstallation

| Bilder: | lift_rollstuhl_2000px | Zeichen: | 1.729 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201807024_pm_lift-austellungsbau | Datum: | 16.08.2018 |

Unternehmenshintergrund

Die Bahr Modultechnik GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit 1990 modulare Positioniersysteme aus selbsttragenden, verschleißfreien Aluminiumprofilen. Auf Basis eines großen Modulbaukastens mit unterschiedlichsten Führungs- und Antriebskonzepten, die fast beliebig kombiniert werden können, bietet Bahr für praktisch jede Antriebsapplikation eine maßgeschneiderte Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet Module mit Zahnriemen, Kugelroll- und Trapezgewindespindeln, Zahnstangen und Linearmotoren, die je nach geforderter Dynamik, Verfahrwegen, Positioniergeschwindigkeit und Genauigkeit aufeinander abgestimmt werden. Neben Standardlösungen liefert Bahr auch kundenspezifische Sonderanfertigungen. Zu den besonderen Stärken des Luhdener Unternehmens gehören die kompetente, individuelle Beratung und Produktschulung sowie der schnelle und umfassende Wartungs- und Reparaturservice. Der breit gefächerte Kundenkreis umfasst Einzelanwender und OEM-Kunden aus den verschiedensten Industriebranchen, z.B. Hersteller von Werkzeug-, Verpackungs- und Sondermaschinen, Hersteller von Lebensmittel- und Pharmaanlagen sowie Medizintechnikproduzenten.

| Kontakt: Bahr Modultechnik GmbH Dirk Bahr Nord-Süd-Str. 10a 31711 Luhden Tel.: +49 (0) 5722 - 99 33-0 Fax: +49 (0) 5722 - 99 33-70 E-Mail: info@bahr-modultechnik.de Internet: www.bahr-modultechnik.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |