Presseinformation

Taktile Eingabeelemente zur Blindbedienung industrieller Touchscreens

Zur Steuerung industrieller Applikationen, bei denen Bediener die Anwendung im Blick behalten müssen, stattet RAFI seine industrietauglichen GLASSCAPE-Touchscreens mit haptischen Bedienlösungen aus: Die neuartigen Bedienelemente FLEXSCAPE ONE und FLEXSCAPE WHEEL, die vom Hersteller direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert werden, ermöglichen eine sichere Funktionenkontrolle ohne Sichtkontakt.

Bild: Kombination von FLEXSCAPE WHEEL und FLEXSCAPE ONE: Die haptischen Bedienelemente ermöglichen eine sichere taktil geführte Bedienung von Touch-Funktionen.

Der Drucktaster FLEXSCAPE ONE dient dem haptischen Schalten von Funktionen auf dem Touchscreen. Der Taster wird durch Berührung aktiviert und erfordert zum Schalten der gewählten Touch-Funktion die Überwindung eines Druckpunktes. Ein spürbares und akustisches Feedback quittiert seine Betätigung. Mit dem FLEXSCAPE WHEEL lassen sich kontextabhängig Funktionen auswählen oder Parameter einstellen. Die prägnanten Konturen der kreisförmigen Fingerführung sorgen für die taktile Orientierung zur sicheren Blindbedienung. Aufgrund ihrer kompatiblen Geometrien können FLEXSCAPE WHEEL und FLEXSCAPE ONE auch zu einem Element mit allen Funktionen vereint werden. Durch ihre Kombination lässt sich die Bediensicherheit zusätzlich erhöhen, indem zum Beispiel per Wheel gewählte Funktionen oder Werte erst nach Betätigung des Buttons aktiviert bzw. übernommen werden. RAFI stattet seine Touchscreens nach kundenspezifischen Vorgaben auch mit mehreren FLEXSCAPE-Elementen an individuell bevorzugten Positionen aus. Da die Fixierung der Betätiger ohne Durchbrüche oder Bohrungen erfolgt, bleibt die Touch-Oberfläche geschlossenen und ihre Stabilität und Dichtigkeit vollständig gewahrt. Eine zusätzliche Auswerteelektronik ist nicht erforderlich. Weil aufwändige Oberflächenbearbeitungen entfallen, bieten die FLEXSCAPE-Modelle eine kostengünstige Alternative zu gefrästen Konturen.

| Bilder: | flexscape_one_wheel | Zeichen: | 1.769 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201907008_pm_flexscape | Datum: | 08.08.2019 |

Über die RAFI-Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touchscreens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI-Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI-Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.500 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI-Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |