Presseinformation

COMPAMED:

Modulare optische Systeme in Rekordzeit

Excelitas Technologies und Qioptiq belegen erfolgreich, dass sich komplexe optische Instrumente binnen kürzester Zeit aus hochwertigen Standardkomponenten aufbauen lassen. Als Testsystem wurde ein Vierfarb-Durchflusszytometer innerhalb von nur acht Wochen vom Konzept bis zur Funktionstüchtigkeit geführt. Der Prototyp erreicht bei der Partikelanalyse Empfindlichkeiten, die mit marktüblichen Geräten vergleichbar sind. Er zeichnet sich insbesondere durch ein exzellentes Signal-zu-Rausch-Verhältnis aus. Die verbauten Laser, Optiken, Detektoren und optomechanischen Bauteile stammen sämtlich aus der Serienfertigung von Excelitas und Qioptiq. Zubehör von Dritten beschränkt sich lediglich auf eine Mikropumpe und Hardware zur Signalaufnahme und Konvertierung in Standard-Dateiformate.

Bild: Das modulare, skalierbare Zellanalysegerät besteht ausschließlich aus Standardkomponenten

Zur Anregung dienen zwei kompakte Festkörperlaser des Typs iFLEX-iRIS mit kineFLEX-Faseroptik. Für die Detektion von Streulicht und Fluoreszenz werden sechs LynX-SiPMs eingesetzt. Zu den zahlreichen optischen Komponenten zählt ein Optem-Mikroskopobjektiv. Das gesamte System wurde modular und skalierbar gestaltet. Besonders deutlich wird das bei der optischen Bank: Die Linos-Mikrobank-Bauteile lassen sich stabil und wiederholbar montieren und ausrichten. Sie können sehr einfach mehrfach zusammengebaut und zerlegt werden, was das Experimentieren mit dem Aufbau und verschiedenen Konfigurationen erleichtert. Das Projekt demonstriert, dass sich optische Instrumente auf höchstem Niveau mit überschaubarem Zeit- und Geldaufwand konfigurieren lassen. Es kann als Vorlage dienen für die Instrumentenentwicklung durch OEMs, schnelles Prototyping und Führung zur Marktreife sowie für Machbarkeitsstudien und die Überprüfung neuartiger Komponenten.

| Bilder: | flow_cytometer_app_10 | Zeichen: | 1730 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | DEpm_2018_11-08_QIO_durchflusszytometer | Datum: | 12.11.2018 |
| Tags: | 3 - OL - Catalog | GPI: | 201806008 |

Unternehmenshintergrund

Qioptiq, ein Excelitas Technologies Unternehmen, entwickelt und produziert optische Komponenten und Systeme, die in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen zum Einsatz kommen. Dazu zählen die Medizintechnik und die Life Sciences, die industrielle Fertigung, Defense und Luft- und Raumfahrt sowie die Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen profitiert von der Kompetenz und Erfahrung bekannter Marken wie Avimo, Gsänger, LINOS, Optem, Pilkington, Point Source, Rodenstock, Spindler & Hoyer und anderer. Im Oktober 2013 wurde Qioptiq von Excelitas Technologies Corp. übernommen. Excelitas liefert innovative kundenorientierte Lösungen, welche die Anforderungen von OEM-Kunden in den Bereichen Beleuchtung, Detektion und anderer Hochleistungstechnologien erfüllen. Beide Unternehmen zusammen haben ca. 6.000 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien und beliefern Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.qioptiq.com und www.excelitas.com.

| Kontakt: Excelitas Technologies Corp. Oliver Neutert Regional Marketing Manager EMEA Feldkirchen (bei München) Tel.: +49 (0) 89 / 25 54 58-965 E-Mail: oliver.neutert@excelitas.com Internet: www.excelitas.com • www.qioptiq.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 53 89 65-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |