Presseinformation

RACON 12 V: Schaltsicherer Kurzhubtaster mit Vertikaladapter für PC-Einschubkarten

Berg/Ravensburg – Die Kurzhubadapter des Typs RACON 12 V von RAFI basieren auf der bewährten Tasterbaureihe RACON 12, verfügen jedoch über einen Vertikaladapter zur senkrechten Applikation auf PC-Einschubkarten und anderen Leiterplatten, wie sie u.a. in der Mess- und Regeltechnik verwendet werden. Ein Abstützwinkel am Tastergehäuse nimmt die Betätigungskräfte auf und sorgt für eine Entlastung der gelöteten Anschlüsse. Für diese Befestigung ist der Taster mit zwei seitlichen, waagerechten Anschlüssen versehen.

Bild: Kurzhubadapter RACON 12 V zur senkrechten Applikation auf PC-Einschubkarten

Wie alle Kurzhubtaster der RACON-Baureihe von RAFI zeichnen sich die RACON 12 V-Varianten durch Goldkontakte aus, das hohe Schaltsicherheit und eine Lebensdauer von mindestens einer Million Schaltspielen gewährleisten. Trotz ihrer geringen Gehäuseabmessungen von nur 14,5 mm x 13,6 mm weisen die RACON-Taster eine prägnante Taktilität mit deutlich hör- und fühlbaren Tastenklick auf, mit dem die Betätigung quittiert wird. RACON 12 V-Kurzhubtaster sind für für eine Betätigungskraft von 3,6 N,maximale Schaltleistungen von 1 W und Arbeitstemperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt. Ihre Umweltbeständigkeit entspricht DIN EN 60068-2-14, -30,-33 und -78.

| Bilder: | racon_v | Zeichen: | 1.157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201508048_pm_racon_12v | Datum: | 01.02.2016 |

Unternehmenshintergrund RAFI-Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touch Screens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.000 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |