Presseinformation

Zukunftssichere Energieerfassung:

Der ENERGYMID für Haushalt, Industrie und Gewerbe

Nürnberg – Der neue, sehr kompakte Energiezähler ENERGYMID von Gossen Metrawatt erfasst bis zu 33 verschiedene Messgrößen und ist durch seinen einzigartigen Funktionsumfang für alle relevanten aktuellen und künftigen Auswertungen ausgelegt. Mit dem gemäß MID-Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU erstgeeichten Gerät können für eine Dauer von acht Jahren verrechnungsfähige Verbrauchs- und Einspeisedaten auch zur kostenstellenbezogenen Abrechnung erhoben werden. Um die Zulassung nach Ablauf dieser Zeitspanne um weitere acht Jahre zu verlängern, bietet der Hersteller eine Nacheichung in seiner staatlich anerkannten Prüfstelle EB8 an. Zu den erfassten Messdaten, die von einem hinterleuchteten Display klar und übersichtlich dargestellt werden, zählen neben dem Leistungsbezug unter anderem Blindenergie, Scheinleistung, Neutralleiterstrom, Leistungsfaktor und Frequenz sowie die Energieeinspeisung. Zusätzlich wird die Netzqualität mittels THD-Erfassung für Strom und Spannung überwacht. Die neue Zählergeneration ist für 2-, 3- und 4-Leiter-Netze mit Wandleranschluss (1(6) A) und Eingangsspannungen von 100 bis 500 V erhältlich. Via Impuls werden die Messwerte über standardisierte oder frei programmierbare S0-Schnittstellen übertragen. Optional können verschiedene Bus-Schnittstellen – LON, M-Bus, Modbus-RTU/-TCP sowie BACnet – zur Netzwerkkommunikation und Fernauslesung integriert werden. Mit Zählern des Typs EM228x und EM238x mit Z1-Merkmal lassen sich bei Anbindung an M-Bus, Modbus-RTU oder Modbus TCP/IP auch die Lastgänge ermitteln. Hierzu speichert das Messgerät zu 16.000 Zeitpunkten in wählbaren Intervallen von 1 bis 60 min. die Zählerstände für Wirk- und Blindleistung gemäß dem aktiven Bezugs- und Abgabetarif. Lastgangwerte und Messintervalle können direkt vom Display abgelesen, über die Schnittstelle ausgewertet oder in Excel übertragen werden. Der ENERGYMID ist mit einer Herstellergarantie von drei Jahren in vorkonfigurierten Standardausführungen sowie kundenspezifisch skalierbaren Lösungen erhältlich. Funktionsumfang, Schnittstellen-Ausstattung und die Anzahl der Tarifeingänge lassen sich flexibel an besondere Anforderungen für Privathaushalte, Gewerbe, Gebäudeautomation und Industrie adaptieren.

Bild: Der zukunftssichere Zähler mit großem Funktionsumfang und vielen Anschlussoptionen ist durch MID-Ersteichung für acht Jahre zur Abrechnung zugelassen

| Bilder: | em_anschluesse | Zeichen: | 2.217 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201610010_pm_zaehler-zukunftssicher | Datum: | 14.11.2016 |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die GMC-I Messtechnik mit ihrer Marke GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektrohandwerk, die Industrie und den Medizinbereich. Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysatoren, Stromversorgungen sowie Messumformer und Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das Energiemanagement. Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DakkS-akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DakkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen Messgrößen durchführt. GMC-I Messtechnik ist Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

| Kontakt: GMC-I Messtechnik GmbH Christian Widder Leiter Marketingkommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 4699 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |