Presseinformation

Kochfester induktiver Näherungsschalter bis +160 °C

Gettorf – Mit der Serie IGMH...W bietet der Sensorspezialist EGE kochfeste induktive Näherungsschalter an, die im Dauerbetrieb eingesetzt werden können. Ausgestattet mit einem robusten, aus Edelstahl 1.4571 und PEEK gefertigten Gehäuse in Schutzart IP68/69K eignen IGMH...W-Sensoren sich besonders für den Einsatz in Trockenöfen, in der Lebensmittelindustrie oder in Schwerindustrie-Anwendungen, in denen extreme Umweltbedingungen herrschen: die kompakten Hochtemperatur-Sensoren sind für Umgebungstemperaturen zwischen -25 °C und +160 °C ausgelegt und widerstehen Dämpfen bis 2 bar. Auf Wunsch liefert EGE die Sensoren zudem mit FDA-Zertifizierung für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Die Geräte bieten einen Nennschaltabstand von 10 mm bündig und sind als Modelle in den Bauformen M12, M18 und M30 verfügbar. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m FEP-Kabel. Dank ihrer integrierten Elektronik benötigen die Sensoren keine nachgeschaltete Auswerteeinheit. EGE bietet Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, kurzfristig und ohne großen Aufwand individuelle Sensorlösungen zu realisieren, die ganz auf spezifische Anforderungen ausgelegt werden können.

Bild: Kochfeste Hochtemperaturschalter in Kompaktbauform der Baureihe IGMH

| Bilder: |  | Zeichen: | 1.193 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201611040_pm_IGMH_hochtemp | Datum: | 17.11.2016 |

Unternehmenshintergrund

Die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH entwickelt und fertigt seit 1976 Spezialsensoren für die Automatisierung. Zu den weltweiten Kunden zählen führende Hersteller aus fast allen Industriebranchen. Das Produktspektrum reicht von Strömungswächtern, Infrarot-, Opto- und Ultraschallsensoren über kapazitive Füllstandswächter und Lichtschranken bis zu induktiven Näherungsschaltern. Auch für hochsensible Anwendungen, zum Beispiel in explosionsgefährdeten Bereichen, bietet die EGE Sensoren an. Eine eigene Entwicklungsabteilung und hochqualifizierte Mitarbeiter sorgen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden für die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte. Die insgesamt 89 Mitarbeiter, davon ca. 20 Ingenieure und Techniker, erwirtschaften weltweit einen Umsatz von rund 19,5 Millionen Euro.

| Kontakt: EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH Sven-Eric Hiss Ravensberg 34 24214 Gettorf Tel.: 0 43 46 / 41 58 -0 Fax: 0 43 46 / 56 58 E-Mail: info@ege-elektronik.com Internet: www.ege-elektronik.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |