Presseinformation

Neuer Not-Halt-Taster LUMOTAST 22 von RAFI

Berg/Ravensburg – LUMOTAST 22 ist der erste Not-Halt-Taster aus dem LUMOTAST-Programm von RAFI für 22,3 mm-Einbauöffnungen. Mit kompakten Abmessungen und der geringen Einbautiefe von 17,6 mm kommt der Taster dort zum Einsatz, wo nur wenig Raum vor und hinter der Frontplatte zur Verfügung steht.

Für beengte Einbausituationen: Der neue Not-Halt-Taster LUMOTAST 22 für 22,3 mm-Einbauöffnungen zeichnet sich durch sehr kompakte Abmessungen und geringe Einbautiefe aus.

Die Formgebung des Betätigungselements schützt den Not-Halt-Taster gegen Blockierung durch verklemmende Gegenstände, der zwangsgeführte mechanische Bewegungsablauf des Druckpilzes ist überlistungssicher gemäß DIN EN ISO 13850. LUMOTAST 22 ist in Ausführungen mit zwei Öffnern oder mit zwei Öffnern, einem Schließer und optionalem Meldekontakt erhältlich. Zusätzlich können die Modelle auch im Nachtdesign mit beleuchteten Pfeilen zur Anzeige der Entriegelung gewählt werden. Die Schaltelemente mit Silberkontakten sind für eine Schaltspannung von 250 V sowie einen Schaltstrom von 2,5 A ausgelegt und in der Schutzart IP 65 ausgeführt. Die Montage des Tasters dauert nur wenige Sekunden: Nach dem Einsetzen in die Einbauöffnungen wird der Not-Halt auf der Rückseite der Frontplatte mit einem Gewindering zuverlässig fixiert. Der Anschluss erfolgt über 2,8 x 0,8 mm-Flachstecker, ebenso lassen sich die Adern auch mit den Taster-Kontakten verlöten.

| Bilder: | lumotast_22 | Zeichen: | 1.225 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201701021_pm_lumotast_22 | Datum: | 15.11.2017 |

Unternehmenshintergrund  RAFI Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touch Screens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.100 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |