Presseinformation

Variantenreiche induktive Näherungsschalter bis +160 °C

Gettorf – Mit der Baureihe IGMH bietet der Sensorspezialist EGE induktive Näherungsschalter, die sich besonders für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen eignen, z.B. in Trockenöfen, in der Lebensmittelindustrie oder in Schwerindustrie-Anwendungen. Die für den Dauerbetrieb geeigneten, kompakten Hochtemperatur-Sensoren sind für Umgebungstemperaturen zwischen -25 °C und +160 °C ausgelegt. Ausgestattet mit einem robusten, aus Edelstahl 1.4571 und PEEK gefertigten Gehäuse sind die Sensoren je nach Anforderung in verschiedenen Varianten erhältlich: so liefert EGE Varianten in Schutzart IP68/69K, die wasserdicht sind und problemlos Hochdruckreinigern widerstehen.

Bild: Die induktiven Näherungsschalter IGMH von EGE eignen sich für Temperaturen bis +160 °C und sind in wasserdichten, kochfesten und walzölfesten Versionen erhältlich.

Ebenso sind IGMH-Sensoren als kochfeste und wasserdampfresistente Versionen mit Silikonkabelanschluss erhältlich – wahlweise zusätzlich mit FDA-Zertifizierung für den Einsatz im Lebensmittelbereich – sowie als Varianten für Applikationen, in denen mit öligen Medien, wie Walzöl, gearbeitet wird. Je nach Ausführung erfolgt der Anschluss dabei entweder über ein FEP- oder Silikonkabel. Die Geräte bieten einen Nennschaltabstand zwischen 2 und 15 mm und sind als Modelle in den Bauformen M12, M18 und M30 verfügbar. Dank ihrer integrierten Elektronik benötigen sie keine nachgeschaltete Auswerteeinheit. EGE bietet Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, kurzfristig und ohne großen Aufwand individuelle Sensorlösungen zu realisieren, die ganz auf spezifische Anforderungen ausgelegt werden können.

| Bilder: | imgh_beide | Zeichen: | 1.540 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201704027_pm_IGMH_sensoren_varianten | Datum: | 19.04.2017 |

Unternehmenshintergrund

Die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH entwickelt und fertigt seit 1976 Spezialsensoren für die Automatisierung. Zu den weltweiten Kunden zählen führende Hersteller aus fast allen Industriebranchen. Das Produktspektrum reicht von Strömungswächtern, Infrarot-, Opto- und Ultraschallsensoren über kapazitive Füllstandswächter und Lichtschranken bis zu induktiven Näherungsschaltern. Auch für hochsensible Anwendungen, zum Beispiel in explosionsgefährdeten Bereichen, bietet die EGE Sensoren an. Eine eigene Entwicklungsabteilung und hochqualifizierte Mitarbeiter sorgen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden für die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte. Die insgesamt 89 Mitarbeiter, davon ca. 20 Ingenieure und Techniker, erwirtschaften weltweit einen Umsatz von rund 19,5 Millionen Euro.

| Kontakt: EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH Sven-Eric Hiss Ravensberg 34 24214 Gettorf Tel.: 0 43 46 / 41 58 -0 Fax: 0 43 46 / 56 58 E-Mail: info@ege-elektronik.com Internet: www.ege-elektronik.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |