Presseinformation

NORD DRIVESYSTEMS auf der SPS IPC Drives Italia 2017:

Neue Antriebselektronik erhöht Flexibilität und Effizienz

Der deutsche Antriebshersteller NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der SPS IPC Drives Italia benutzerfreundliche Innovationen im Bereich der dezentralen Antriebselektronik. Die neue Feldverteilerbaureihe NORDAC LINK schafft für Betreiber und Errichter von Fördertechnikanlagen Einsparmöglichkeiten durch Standardisierung, Plug & Play, effizienten Betrieb und eine hohe Service- und Wartungsfreundlichkeit. Alle Kommunikations-, Versorgungs- und Sensorleitungen lassen sich über codierte Stecker einfach und fehlerfrei verbinden.

Bild: Neue dezentrale NORD-Antriebe erleichtern Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Service durch flexible Auslegung, Variantenreduzierung und Steckausführung aller Anschlüsse

Die Frequenzumrichter und Motorstarter werden nach Kundenwünschen konfiguriert – mit optionalen Sicherheitsfunktionen und anwendungsspezifischer Parametrierung, Sensorschnittstellen und Unterstützung für alle marktüblichen Bussysteme. Über Wartungsschalter, Schlüsselschalter und Richtungswahlschalter ist ein flexibler Vor-Ort-Zugriff auf jede einzelne Antriebsachse möglich. Als standardisierte LogiDrive-Systeme – kombiniert mit IE4-Synchronmotor und Kegelradgetriebe in drei Baugrößen – bieten die neuen Feldverteiler schon in der Anschaffung Kostenvorteile und erleichtern zudem die Ersatzteilbevorratung. Die hocheffizienten IE4-Motoren von NORD entfalten vor allem bei häufigem Teillastbetrieb und niedrigen Drehzahlen ihr großes Energiesparpotenzial. Über die Produktlebensdauer ergeben sich dadurch deutlich verringerte Gesamtkosten. Dezentrale elektronische NORD-Antriebe sorgen zudem für hohe autonome Anlagenintelligenz. Dank PI-Regler und einer integrierten PLC können sie komplette Ablaufsteuerungen übernehmen und Prozesse autark regeln. Die PLC überwacht das Antriebssystem, wertet Sensordaten aus und beurteilt eigenständig den Zustand der Technik. Eine serienreife Lösung zur vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) auf Basis der PLC-Datenanalyse ist aktuell bei NORD in der Entwicklung. Dadurch lassen sich Serviceintervalle verlängern und die Anlagenverfügbarkeit verbessern.

NORD DRIVESYSTEMS auf der SPS IPC Drives Italia

Parma, 23. – 25. Mai 2017

Halle 3, Stand F045

| Bilder: | testcenter_0411_12-22_detail | Zeichen: | 1.932 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201704049_pm_sps_ipc_drives_italia_de | Datum: | 17.05.2017 |

Unternehmenshintergrund

Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS mit heute mehr als 3.300 Mitarbeitern Antriebstechnik und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Neben Standardantrieben liefert NORD anwendungsspezifische Konzepte und Lösungen auch für besondere Anforderungen, zum Beispiel mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen. Der Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2016 betrug 560 Mio. Euro. NORD verfügt heute über eigene Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in 89 Ländern weltweit. Das dichte Vertriebs- und Servicenetz gewährleistet optimale Erreichbarkeit für kurze Lieferfristen und ein kundennahes Dienstleistungsangebot. NORD produziert ein sehr vielfältiges Getriebesortiment für Drehmomente von 10 Nm bis über 250 kNm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Umrichterlösungen sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

| Kontakt: Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group Getriebebau-Nord-Straße 1 22941 Bargteheide Tel.: 0 45 32 / 2 89 -0 Fax: 0 45 32 / 2 89 -22 53 E-Mail: info@nord.com Internet: www.nord.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |