Presseinformation

Service effizient planen, Ressourcen optimal einsetzen

NORD DRIVESYSTEMS arbeitet an der Entwicklung kosteneffizienter und zuverlässiger Funktionen zur Zustandsüberwachung mit virtueller Sensorik. Was virtuelle Sensorik bedeutet, wird am Beispiel der Öllebensdauer erläutert. Die Antriebstechnik wird damit befähigt, rein rechnerisch und ohne Hardwarekosten für Sensoren vorausschauend Wartungstermine zu ermitteln. Die integrierte PLC wertet zum einen umfangreiche Betriebsdaten wie Strom, Spannung und Drehzahl aus. Aus den Betriebsdaten, die ohnedies im Frequenzumrichter vorliegen, wird die aktuelle Öltemperatur indirekt berechnet. Unter Berücksichtigung der produktspezifischen Eigenschaften des verwendeten Schmiermittels wird die Ölalterung ermittelt. Die Schmierstofflebensdauer kann damit optimal ausgenutzt werden. NORD hat durch Versuche validiert, dass die berechnete Öltemperaturkurve der realen, gemessenen Temperaturkurve nahezu deckungsgleich folgt. Der Hersteller bereitet derzeit eine serienreife Lösung vor. Dabei ist die Validierung der Temperaturverläufe unter verschiedenen Belastungszuständen geplant. Funktionen zur vorausschauenden Wartung werden voraussichtlich ab Ende 2018 in allen NORD-Antriebselektronikeinheiten mit PLC zur Verfügung stehen.

Bild: Die Antriebs-PLC ermittelt ohne kostspielige Sensorik den Ölwechseltermin in Anwendungen mit langfristig gleichmäßigen Lastprofilen

AUF EINEN BLICK: Virtuelle Sensorik für Predictive Maintenance

•	Funktion von Frequenzumrichtern mit integrierter PLC

•	Genauere Festlegung der Wartungsintervalle ermöglicht
- Reduzierung der Betriebskosten
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

•	Serienreife Lösung geplant für Ende 2018

•	Reine Softwarelösung ohne Hardwarekosten für Sensorik/Auswerteeinheiten

| Bilder: | process_data_pump_drive | Zeichen: | 1.218 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201705029_pm_predictive_maintenance | Datum: | 23.11.2017 |

Unternehmenshintergrund

Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS mit heute mehr als 3.600 Mitarbeitern Antriebstechnik und ist einer der international führenden Komplettanbieter der Branche. Neben Standardantrieben liefert NORD anwendungsspezifische Konzepte und Lösungen auch für besondere Anforderungen, zum Beispiel mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen. Der Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2016 betrug 560 Mio. Euro. NORD verfügt heute über eigene Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in 89 Ländern weltweit. Das dichte Vertriebs- und Servicenetz gewährleistet optimale Erreichbarkeit für kurze Lieferfristen und ein kundennahes Dienstleistungsangebot. NORD produziert ein sehr vielfältiges Getriebesortiment für Drehmomente von 10 Nm bis über 250 kNm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Umrichterlösungen sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

| Kontakt: Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group Getriebebau-Nord-Straße 1 22941 Bargteheide Tel.: 0 45 32 / 2 89 -0 Fax: 0 45 32 / 2 89 -22 53 E-Mail: info@nord.com Internet: www.nord.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |