Presseinformation

Silikonfreier induktiver Sensor für den Dauereinsatz bei 160°C

Gettorf – Induktive Näherungsschalter der Baureihe IGMH…GSP-L werden von Sensorspezialist EGE ausschließlich mit silikonfreien Materialien ausgestattet. Sie eignen sich z.B. für Trockenöfen oder Lackierbetriebe und alle anderen Anwendungen, die Silikonfreiheit voraussetzen, um Lackbenetzungsstörungen und damit Beschichtungsfehler zu vermeiden. Das Gehäuse der kompakten Hochtemperatur-Sensoren ist aus Edelstahl 1.4571 und PEEK gefertigt. Das Kabel besteht aus FEP. Sensoren der Baureihe IGMH…GSP-L erreichen damit Schutzart IP68, sind wasserdicht und können bei Umgebungstemperaturen zwischen -25 °C und +160 °C im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Es sind Modelle in den Bauformen M12, M18 und M30 mit Nennschaltabständen zwischen 2 und 15 mm verfügbar. Dank der integrierten Elektronik ist keine nachgeschaltete Auswerteeinheit nötig. Mit den Serien IGMH…GSP-D und IGMH…GSP-W stehen bis 140 °C heißdampfresistente Sensoren sowie hochdruckreinigungsfeste Sensoren bis 160 °C zur Verfügung. Für ATEX-Zone 0/20 eignet sich der bis 140 °C ausgelegte Sensor IGEXH. EGE bietet Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, kurzfristig und ohne großen Aufwand individuelle Sensorlösungen zu realisieren, die ganz auf spezifische Anforderungen ausgelegt werden können.

Bild: Die induktiven Näherungsschalter IGMH…GSP-L von EGE sind silikonfrei und eignen sich für den Dauerbetrieb bis 160°C

| Bilder: | IGMH_GSP_L | Zeichen: | 1.245 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201711021_pm_igmh_silikonfrei | Datum: | 23.11.2017 |

Unternehmenshintergrund

Die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH entwickelt und fertigt seit 1976 Spezialsensoren für die Automatisierung. Zu den weltweiten Kunden zählen führende Hersteller aus fast allen Industriebranchen. Das Produktspektrum reicht von Strömungswächtern, Infrarot-, Opto- und Ultraschallsensoren über kapazitive Füllstandswächter und Lichtschranken bis zu induktiven Näherungsschaltern. Auch für hochsensible Anwendungen, zum Beispiel in explosionsgefährdeten Bereichen, bietet die EGE Sensoren an. Eine eigene Entwicklungsabteilung und hochqualifizierte Mitarbeiter sorgen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden für die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte. Die insgesamt 89 Mitarbeiter, davon ca. 20 Ingenieure und Techniker, erwirtschaften weltweit einen Umsatz von rund 19,5 Millionen Euro.

| Kontakt: EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH Sven-Eric Hiss Ravensberg 34 24214 Gettorf Tel.: 0 43 46 / 41 58 -0 Fax: 0 43 46 / 56 58 E-Mail: info@ege-elektronik.com Internet: www.ege-elektronik.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |