Presseinformation

RAFI produziert SmartTouch-Armlehne für VALTRA-Traktoren

RAFI hat in Zusammenarbeit mit dem finnischen Traktorhersteller VALTRA die innovative „SmartTouch-Armlehne“ einschließlich eines komplett neukonstruierten Multifunktions-Fahrhebels für die neuen Modelle der N-, S und T-Serien entwickelt. Die Bedienlösung, die alle Bedienelemente und Befehlsgeräte zur Steuerung der Landmaschinen in einem komfortablen Armrest vereint, erhielt 2017 für ihre hervorragende Ergonomie den Red Dot Design Award. Zugleich ist die smarte Armlehne integraler Bestandteil von Valtras neuartigen Bedienkonzept, das es Fahrzeugführern ermöglicht, alle Steuer- und Bedienfunktionen individuell anzupassen.

Bild 1: Gemeinsame Entwicklung von RAFI und Valtra: Die SmartTouch-Armlehne für die neuen Traktor-Generationen der N-, S- und T-Serie. (Bildquelle: Valtra)

Dafür befindet sich am vorderen Ende des Armrests ein Touchscreen mit einer interaktiven 3D-Darstellung des Traktors. Bediener können auf dem Modell sämtliche Fahrzeugfunktionen durch einfaches Antippen auswählen, ihre Leistungsbereiche und Umdrehungszahlen über virtuelle Schieberegler anforderungsgerecht einstellen und die Steuerung den bevorzugten Bedienelementen zuordnen. So lässt sich u.a. auch die Hydraulik einschließlich aller Ventile, Hubwerke und des Frontladers frei einstellbar mit jedem Bedienelement steuern. Um Fehlbedienungen auszuschließen, lassen sich nicht benötigte Funktionen im Sinne des Easy-of-Use komplett deaktivieren. Alle Konfigurationen werden automatisch gespeichert und können in beliebig vielen Nutzerprofilen verwaltet werden. Der Armrest wird einschließlich des Gehäuses, und Multifunktions-Fahrhebels sowie aller anderen Taster und Befehlsgeräte von RAFI gefertigt und als einsatzfertige, über Steckverbinder anschließbare Einheit ausgeliefert.

Bild 2: Valtra-Schlepper aus der T-Serie. (Bildquelle: Valtra)

Multifunktions-Fahrhebel, integrierte Daumenjoysticks sowie der gesonderte Joystick zur Hydrauliksteuerung basieren auf der JOYSCAPE-Plattform, mit der RAFI maßgeschneiderte Joysticks in variablen Ausbaustufen konfiguriert. So hat der HMI-Spezialist Form, Funktion und Farbe der Fahrhebel-Griffe nach VALTRA-Vorgaben gestaltet. Eine eingespritzte, weiche Gummierung mit Honey-Stick-Effekt auf der Fahrhebel-Oberseite bietet der Hand eine bequeme Auflage mit sicherem Halt. Ebenso entstammen alle Kurzhubtaster und Daumen-Joysticks, mit denen der Fahrhebel bestückt ist, aus eigener Fertigung. Sowohl Multifunktionsfahrhebel als auch die sicher abgesetzten Slider des Bedienfelds, mit denen sich Standgas und Heckhubwerk stufenlos justieren lassen, verwenden kontaktlose, verschleißfreie Hall-Sensoren mit einer Lebensdauer von mindestens fünf Millionen Betätigungszyklen. Bei der Folientastatur und den Tastern der SmartTouch-Armlehne kommen die hochwertigen Kurzhubtaster der MICON5-Baureihe zum Einsatz, für sicherheitskritische Funktionen wurden redundant ausgelegte MICON-Varianten integriert. Zusätzlich hat RAFI die Taster speziell für VALTRA mit eigens entwickelten Tasterkappen konfektioniert, die durch konkav oder konvex gewölbte Druckflächen eine einfache haptische Erkennung häufig genutzter Hardkey-Funktionen ermöglichen. „Unsere Kunden bekommen von uns kein fertiges Produktdesign vorgesetzt“, erklärt Eduard Janez, Global Key Account Manager bei RAFI. „Sie haben die freie Wahl beim Zusammenstellen der Komponenten und der Systemauslegung. Zudem unterstützen wir sie bei der Umsetzung des gewünschten Designs.“

| Bilder: | valtra_smarttouch VALTRA_T-Serie_p | Zeichen: | 3.238 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201804044_pm_valtra | Datum: | 25.06.2018 |

Unternehmenshintergrund RAFI Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touch Screens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.000 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |