Presseinformation

RAMO – Taster und Schalter mit M12-Anschluss für den Stand-alone-Einsatz

Bei der Bestückung dezentraler industrieller Anwendungen mit einzelnen Tastern, Funktionsschaltern, Not-Halt- oder Anzeigenelementen entfällt ein großer Teil der Kosten auf abgedichtete Gehäuse und Verdrahtung. Eine äußerst wirtschaftliche, besonders einfach installierbare Alternative bieten die neuen Stand-alone-Bedienkomponenten und -Signalleuchten der Baureihe RAMO von RAFI, die keine externen, abgedichteten Gehäuselösungen mehr erfordern und den Verdrahtungsaufwand stark reduzieren.

Bild 1: Das RAMO-Programm umfasst Drucktaster, Signalleuchten, Not-Halt-, Wahl- und Schlüsselschalter mit M12-Anschluss sowie USB-3.0- und RJ45-Durchführungen.

Aufgrund ihres einteiligen, rundum geschlossenen Monogehäuses und ihres Anschlusses über M12-Rundsteckverbinder können die Drucktaster, Not-Halt-, Wahl- und Schlüsselschalter oder LED-Signalleuchten der RAMO-Serie ohne zusätzliche Abdichtungen in 22,3 mm- oder 30,3 mm-Einbauöffnungen installiert werden. Als schnell montierbare Halterung für einzelne RAMO-Modelle steht der 90°-Montagewinkel RAMO EDGE zur Verfügung, der sich durch sein Kantenmaß ideal zur Befestigung auf 40-mm-Profilschienen eignet. Die Plug&Play-Verkabelung über M12-Anschlüsse lässt sich auch von ungeschultem Personal durchführen und gewährleistet eine rasche Inbetriebnahme. Modellabhängig verfügen RAMO-Bedienelemente über eine maximale Einbautiefe von 30,2 mm (RAMO 22) oder 36,4 mm (RAMO 30). Bei knappem Raumangebot sorgen M12-Rundsteckverbinder mit rechtwinkligem Kabelabgang für den platzsparenden Anschluss. Um 135° gedrehte Kabelabgänge ermöglichen dabei eine hohe Packungsdichte. Design und Abmessungen der RAMO-Bedienkomponenten sind auf die Befehlsgeräte der Serie RAFIX FS+ abgestimmt, so dass sich beide Baureihen einheitlich kombinieren lassen.

Bild 2: Der Montagewinkel RAMO EDGE ermöglicht eine einfache Befestigung von RAMO-Bedienelementen auf 40 mm-Profilschienen.

Die Drucktaster sind mit voll ausgeleuchteten Tasterflächen in vielen unterschiedlichen Farben verfügbar. Zur ihrer individuellen Kennzeichnung dient das Beschriftungssystem FLEXLAB. Neben Bedienelementen und LED-Leuchten in fünf verschiedenen Leuchtfarben bietet das RAMO-Programm auch USB-3.0- oder RJ45-Durchführungen im selben Design.

Unter https://www.youtube.com/watch?v=sPUb9PXG4lY präsentiert ein Produktvideo anschaulich Anwendungsbeispiele und Installationsmöglichkeiten der RAMO-Serie.

| Bilder: | RAMO-Gruppe_g ramo_edge_gruppe | Zeichen: | 2.193 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201811024_pm_ramo-programm | Datum: | 21.11.2018 |

Unternehmenshintergrund RAFI Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touch Screens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit ca.2.500 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |