Presseinformation

Flach, zuverlässig, flexibel: Taster-Serie LUMOTAST 16 von RAFI

Berg/Ravensburg – Die Druck- und Leuchtdrucktaster der Baureihe LUMOTAST 16 für 16,2 mm-Einbauöffnungen wurden von RAFI für den Einsatz im Gerätebau, speziell in Handbediengeräten konzipiert. Die Taster zeichnen sich durch ihren extrem kompakten Aufbau und ein prägnantes taktiles Feedback aus. Vielfältige Designoptionen und individuelle Beschriftungsmöglichkeiten gewährleisten eine stimmige Integration in kundenspezifische Bedienoberflächen. Mit Außenabmessungen von lediglich 22,3 mm sind die LUMOTAST 16-Modelle für ein Rastermaß von 25 mm x 25 mm dimensioniert.

Bild 1: Die Druck- und Not-Halt-Taster der Baureihe LUMOTAST 16 zeichnen sich durch einen kompakten Aufbau und vielfältige Designoptionen aus.

Durch ihre geringe Einbautiefe von 18 mm benötigen sie nur sehr wenig Raum im Gehäuseinneren. Abgestimmt auf die Druck-/Leuchtdrucktaster umfasst die LUMOTAST16-Serie auch Not-Halt-Taster in verschiedenen Ausführungen: Für absteckbare oder kabellose Bedieneinheiten ist eine innovative Not-Halt-Variante verfügbar, deren Pilzkopf bei ordnungsgemäßer Verbindung zur Not-Halt-Funktion der Maschine/Anlage von einer roten LED ausgeleuchtet wird. Bei inaktiver Verbindung bleibt der Pilzkopf farblos, so dass sein Erscheinungsbild nicht mehr dem eines regulären Not-Halt-Tasters gemäß DIN EN ISO 13850 entspricht und wirkungslose Fehlbetätigungen ausgeschlossen werden. Alternativ bietet die Taster-Baureihe klassische Not-Halt-Betätiger mit einem Öffner, zwei Öffnern oder zwei Öffnern und einem Schließer.

Bild 2: Die aktiven/inaktiven Not-Halt-Taster aus der Serie LUMOTAST 16 sind nur bei ordnungsgemäßer Verbindung als sicherheitsgerichtete Geräte erkennbar

Die Montage der LUMOTAST 16-Elemente erfordert nur wenige Sekunden: Nach dem Einsetzen in die Einbauöffnungen brauchen die Betätiger nur noch auf der Rückseite der Frontplatte mit einem Gewindering fixiert werden, der Anschluss erfolgt über 2,8 x 0,5 mm-Flachstecker. Zur Kennzeichnung für typische Eingabebefehle sind die Druck- und Leuchtdrucktaster mit Blenden in sechs Farben gemäß EN 60073 erhältlich. Die C-LAB-Variante bietet zusätzlich farbige oder metallisierte Frontringe. Für die kundenindividuelle Beschriftung der Drucktaster können C-LAB-Beschriftungseinlagen oder Blenden verwendet werden, die RAFI auf Anfrage mit kundenspezifischer Bedruckung liefert. Die dauerhafte Schaltsicherheit der LUMOTAST 16-Taster wird durch hochwertige Gold-Kontakte gewährleistet – die Not-Halt-Taster sind für größere Ströme auch mit Silberkontakten erhältlich. Alle Taster und Not-Halt-Varianten sind in Schutzart IP65 und IP67 ausgeführt.

| Bilder: | LUMOTAST_16_Gruppe LUMOTAST16_E-stop_active_inactive | Zeichen: | 2.294 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 20190602_pm_tasterserie_lumotast-16 | Datum: | 10.07.2019 |

Über die RAFI-Gruppe

Das im Jahr 1900 als „Elektrotechnisches Institut“ gegründete Unternehmen entwickelt und produziert heute elektromechanische Bauelemente wie z.B. Taster und Schalter, Bediensysteme, wie z.B. Touchscreens und Tastaturen sowie elektronische Baugruppen und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. RAFI-Produkte werden in mehr als 30 Branchen eingesetzt, z.B. in der Elektromedizin, im Maschinenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI-Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.500 Mitarbeitern an zehn Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI-Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |