Presseinformation

Universal-Multimeter mit neuem Drive

Nürnberg – Gossen Metrawatt hat seine neu entwickelte, DAkkS-kalibrierte Multimeter-Generation um eine Variante für den Automotive-Sektor erweitert. Das neue METRAHIT IM EDRIVE vereint als All-in-One-Lösung alle relevanten Prüf- und Messfunktionen für Wartung, Service und Diagnose an elektrischen Maschinen, Antrieben und Anlagen. Über die klassischen Multimeter-Funktionen hinaus integriert das kompakte, robuste Handheld-Universalgerät zahlreiche weitere Messverfahren zur Sicherheitsüberprüfung in Automobilindustrie, Avionik und dem Elektromaschinenbau. Zum erweiterten Messspektrum zählen 4-Leiter Milliohmmessungen zur präzisen Erfassung kleinster Widerstände mit bis zu 1 μΩ Auflösung, außerdem die Hochvoltsystemprüfungen nach UN ECE R100 sowie die Isolationswiderstandsmessung mit bis zu 1000 V auch nach EN 615572/VDE 04132. Überdies lassen sich 2-Leiter RlowMessungen mit 200 mA Prüfstrom nach EN 61557-4/VDE 0413-4 und – mit optionalem COILAdapter – auch eine 1000 V-Stoßspannungsprüfung von Elektromaschinen auf Windungsschluss durchführen. Die 4-Leiter Milliohmmessung ermöglicht einen Bondingtest. Dabei wird die Ableitfähigkeit der Außenhaut durch Messung des Potentialausgleichs geprüft. Das METRAHIT IM EDRIVE erfüllt die Anforderungen der Messkategorien CAT III (1000 V) und CAT IV (600 V). Auf seinem 3,5‘‘ TFT-Farbgrafik-Display werden Prüfabläufe, Messwerte und abrufbare Hilfetexte benutzerfreundlich dargestellt. Das Gerät ermöglicht die Programmierung eigener Prüfsequenzen und speichert bis zu 300.000 Messwerte mit Zeitstempel ab. Aktuelle Messergebnisse können mit nur einem Tastendruck drahtlos an die zum Lieferumfang gehörende Prüfsoftware IZYTRONIQ Business Starter übertragen werden. Das Multimeter verfügt über Schnittstellen für Bluetooth und WLAN und kann mit optionalem Netzmodul um einen USB-Anschluss ergänzt werden. Die Versorgung im Mobilbetrieb übernimmt ein Lithium-Ionen-Akku mit Schnellwechselfunktion. Das Aufladen des Akkus erfolgt via Micro-USB.

Bild: METRAHIT IM EDRIVE: Neues Universal-Multimeter mit umfassenden Mess- und Prüffunktionen in für Automotive und Avionik spezifizierter Ausführung

| Bilder: | metrahitimedrive_1000px metrahitimedrive_case_1000px | Zeichen: | 1.989 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202007031_pm_metrahit_e-drive.docx | Datum: | 27.08.2020 |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die GMC-I Messtechnik unter der Marke GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektrohandwerk, die Industrie und den Medizinbereich. Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysatoren, Stromversorgungen sowie Messumformer und Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das Energiemanagement. Zur Unternehmensgruppe gehört eine eigene Eichstelle sowie mehrere DakkS-akkreditierte Kalibrierzentren, welche DakkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen und optischen Messgrößen durchführen. GMC-I Messtechnik ist Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward, Daytronic und Electrotek Concepts sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

| Kontakt: GMC-I Messtechnik GmbH Christian Widder Leitung Marketing Kommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 80572 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |