Presseinformation

Multimeter-Adapter zum mobilen Windungsschlusstest

Nürnberg – Gossen Metrawatt erweitert das einzigartige Funktionsspektrum seiner jüngsten Multimeter-Generation METRAHIT IM XTRA durch einen Adapter zur Windungsschluss-Erkennung. In Kombination mit dem neuen COIL ADAPTER XTRA decken die robusten Handheld-Digitalmultimeter alle für Elektromaschinen, Motoren und Generatoren relevanten Sicherheitsüberprüfungen zur Fehlersuche und Diagnose ab. Im Feldeinsatz lassen sich an Elektromotoren außer Isolationsfehlern zwischen Wicklung und Gehäuse nun auch Windungsschlüsse innerhalb einer Wicklung detektieren. Hierzu wird mit dem METRAHIT IM und angeschlossenem Coil-Adapter ein Surge Test mit 1 kV Stoßspannung durchgeführt, um selbst Fehler, die erst bei Betriebsspannung auftreten, zuverlässig zu erkennen. Der Adapter ist für Wicklungen mit Induktivitäten von 10 μH…5 H ausgelegt: Dies entspricht Nennleistungen zwischen ca. 160 VA und 80 MVA für 3-Phasen-Maschinen mit 400 V Nennspannung. Nach dem Anklemmen an die Anschlüsse UVW wird der halbautomatische Prüfablauf per Drehschalter ausgelöst. Durch Polarisationsumkehr können auch Remanenzeffekte im Läufer kompensiert werden. Der neue Coil-Adapter ist als optionales Zubehör für die Multimeter METRAHIT IM XTRA und sowie die Automotive-Version IM EDRIVE erhältlich. Diese Universal-Multimeter integrieren als einzige mobile Messgeräte-Serie auch 4-Leiter Milliohm-Messungen zur präzisen Erfassung kleinster Widerstände mit bis zu 1 μΩ Auflösung. Zum weiteren Leistungsumfang zählen die Prüfung des Isolationswiderstands mit bis zu 1000 V und eine 2-Leiter Rlow Messung mit 200 mA Prüfstrom nach EN 61557-4/VDE 0413-4. Außerdem führen die Geräte TRMS-Messungen für Strom und Spannung bis 10 bzw. 100 kHz, Präzisionstemperaturmessungen mit RTD- und TC-K-Fühlern, Kapazitätsmessungen sowie Messungen des Polarisations- und Absorptionsindexes durch. Zum Schutz vor hohen Kurzschlussströmen bei Elektrofahrzeugen entsprechen die Akku-betriebenen Multimeter den Messkategorien CAT III (1000 V) und CAT IV (600 V). Für hohen Bedienkomfort sorgen das für die Einhandbedienung optimierte Gerätedesign und ein 3,5‘‘TFT-Farbgrafik-Display mit exzellenter Ablesbarkeit.

Bild: METRAHIT IM XTRA plus Coil-Adapter: Windungsschluss-Erkennung an Elektromaschinen per Handheld-Multimeter im direkten Feldeinsatz

| Bilder: | metrahit-im-xtra_coil_a_2000px metrahit-im-xtra_coil_b_2000px | Zeichen: | 2.154 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202007032_pm_coil-adapter.docx | Datum: | 29.07.2020 |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die GMC-I Messtechnik mit ihrer Marke GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektrohandwerk, die Industrie und den Medizinbereich. Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysatoren, Stromversorgungen sowie Messumformer und Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das Energiemanagement. Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DakkS-akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DakkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen Messgrößen durchführt. GMC-I Messtechnik ist Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

| Kontakt: GMC-I Messtechnik GmbH Christian Widder Leitung Marketing Kommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 4699 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 – 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 – 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |