Presseinformation

Neue Produktlinien für CAN-Tastermodule

Luckenwalde – Der Bedientechnik-Spezialist Griessbach bietet seine CAN-Standardmodule mit 4, 6, 8, 10 oder 12 Tastern jetzt serienmäßig in den beiden Ausstattungsvarianten Basic und Pro an. Die besonders wirtschaftliche Basic-Reihe ist mit weißer LED-Auffindbeleuchtung pro Tasterfeld sowie je zwei grünen Status-LEDs oberhalb der einzelnen Taster ausgestattet. In der Pro-Variante verfügen die Module über eine Ringbeleuchtung in den Ampelfarben mit optionalem Farbwechsel. Zur individuellen Tasterfeldbeleuchtung sind RGB-LEDs in frei wählbaren Farben verbaut. Mittels Remote-Wake-Up-Funktion kann diese Geräteklasse über eine CAN-Anfrage aus dem Energiesparmodus in den funktionalen Zustand überführt werden. Etwaige Funktionsstörungen werden im integrierten Fehlerspeicher aufgezeichnet. Die zur dezentralen Ansteuerung von Maschinenfunktionen entwickelten Tastermodule sind für die schnelle, unkomplizierte Montage und Bus-Anbindung via CANopen und J1939 optimiert. Alle Modellvarianten können hinsichtlich Baudrate, Adressierung, Abschlusswiderstand und Frontfoliendesign bedarfsgerecht konfiguriert werden. Robuste, unterseitig mit der gesamten Baugruppe im Gehäuse vergossene Steckverbinder im Deutsch-Format sichern den Anschluss gegen mechanische Belastungen durch Stoß und Vibration. Der Vollverguss beugt einem Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit gemäß Schutzart IP65 vor. Ein leistungsfähiger 32bit-Controller erweitert die Speicherkapazität zur Implementierung kundenspezifischer sowie Safety-Protokolle und bietet eine größere Bandbreite für die Datenkommunikation.

Bild: Griessbach bietet die kompakten Tastermodule zur Bus-Anbindung via CANopen und J1939 ab sofort in den Modellreihen Basic und Pro an

| Bilder: | can_pro-basic_2000px.jpg | Zeichen: | 1.577 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202010007_pm_can_produktlinien_de.docx | Datum: | 21.10.2020 |

Unternehmenshintergrund

Die Griessbach GmbH in Luckenwalde entwickelt und fertigt Bedien- und Steuerungssysteme für Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeuge, Druckmaschinen, Schiffe sowie für den Maschinenbau und die Medizintechnik. Das Angebotsspektrum reicht von einfachen Baugruppen bis zu komplexer Industrieelektronik. Seinen Kunden bietet das Unternehmen Leistungen aus einer Hand: angefangen mit dem Produktdesign bis zur kompletten Fertigung einschließlich kundenspezifischer Lösungen für Mechanik, Hard- und Software sowie deren Qualitäts- und Funktionalitätsprüfung an Mustern, Prototypen und in der Serie. Erhältlich sind neben Standardmodulen auch Bediensysteme, die nach Kundenvorgaben in individuellen Abmessungen und Oberflächendesigns mit variabel konfigurierbarer Tastermatrix und Tastflächenbeleuchtung hergestellt werden. Das Luckenwalder Werk ist Teil der Richard Grießbach Unternehmensgruppe, die in Dippoldiswalde, Altenberg und Bremen weitere Fertigungsstätten für pneumatische und hydraulische Komponenten, Präzisionsdrehteile sowie für Innentürsysteme und Sanitärtechnik in Schienenfahrzeugen betreibt.

| Kontakt: Griessbach GmbH Kathrin Peters Im Biotechnologiepark 14943 Luckenwalde Tel.: 03371 / 6262 - 12 Fax: 03371 / 6262 - 99 E-Mail: info@griessbach.de Internet: www.griessbach.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |