Presseinformation

Neue RAFI-Leuchtdrucktaster mit Ringausleuchtung

Bild: RAFIX 22 FS+ Leuchtdrucktaster mit Ringausleuchtung

RAFI erweitert sein Befehls- und Meldegeräte-Programm RAFIX 22 FS+ um Leuchtdrucktaster mit Ringausleuchtung. Die Taster verfügen über einen beleuchtbaren Ring in den Farben Weiß, Rot, Grün, Gelb oder Blau und sind somit auch nachtdesign-geeignet. Die Beleuchtung des Rings erfolgt über eine LED. Die Drucktaster verfügen frontseitig über Schutzart IP65, bauen nur 10 mm hoch und sind wie alle Befehls- und Meldegeräte der Serie RAFIX 22 FS+ für Standardeinbauöffnungen von 22,3 mm dimensioniert. Alle Drucktaster gewährleisten auch bei der Bedienung mit Handschuhen ein deutliches taktiles Feedback. Zum Anschluss lassen sich die Drucktaster sowohl mit PCB-Schaltelementen zur Leiterplatten-Applikation als auch mit QC-Schaltelementen zur klassischen Verdrahtung kombinieren. In der Leiterplatten-Variante erreichen die Taster eine Einbautiefe von lediglich 9,2 mm, die Schaltelemente sitzen zusammen mit den LEDs und anderen Bauelementen auf einer gemeinsamen Leiterplatte. Bei den QC-Schaltelementen erfolgt der Anschluss einzeln über 2,8 mm x 0,8 mm-Flachstecker, die Einbautiefe beträgt hier 27 mm, die Beleuchtung erfolgt über einen steckbaren LED-Clip. Beide Schaltelement-Varianten stehen in Ausführungen mit Goldkontakten für maximal 35 V und 100 mA oder mit Silberkontakten für bis zu 250 V und 4 A zur Verfügung.

| Bilder: | RAFIX-22FS-Taster_Ringausleuchtung | Zeichen: | 1.323 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202012002_PM_RAFIX_22_Drucktaster_mit_Ringausleuchtung | Datum: | 19.05.2020 |

Über die RAFI-Gruppe

Das im Jahr 1900 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert elektromechanische Bauelemente und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. Dazu gehören Taster, Schalter, Touchscreens und Bediensysteme sowie elektronische Baugruppen. RAFI-Produkte werden eingesetzt in der Automation und Medizintechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI-Gruppe agiert weltweit mit ca. 2.500 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI-Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |