Presseinformation

E-BOX: Einsatzfertige Befehlseinheit mit M12-Anschluss

Für die Bereitstellung einzelner Not-Halt-Taster und anderer Befehlsgeräte bietet RAFI mit der E-BOX M12 eine optimierte Gehäuselösung, die sich durch robuste Ausführung, einfache Montage und äußerst schlankes Design auszeichnet. Die E-Box wird vom Hersteller mit ein oder zwei RAFIX FS 22+-Befehlsgeräten bestückt und anschlussfertig geliefert. Es stehen Varianten mit je einem Not-Halt- oder Drucktaster, mit Not-Halt- und Drucktaster (bzw. Schlüsselschalter, Signalleuchte) sowie anderen 2er-Kombinationen aus Druck- und Wahlschaltern zur Verfügung. Durch den M12-Anschluss der E-BOX erhalten Anwender eine einsatzfertige Befehlseinheit, die sich ohne Verdrahtungsaufwand direkt anschließen und in Betrieb nehmen lässt. Das Gehäuse ist mit seinen kompakten Abmessungen von 109 mm x 40 mm x 29 mm optimal zur Montage auf 40 mm-Profilschienen von Fertigungseinrichtungen oder Schutzzäunen geeignet. Dafür wird der zugehörige Montageclip einfach per Ein-Loch-Schraubbefestigung in der Profilschienennut fixiert, anschließend wird die E-BOX nur noch aufgerastet. Die E-BOX M12 steht in 4- bzw. 8-poligen Ausführungen mit ausgeleuchteten Tastern zur Wahl. Die Nothalt-Varianten besitzen ein signal-gelbes Gehäuseoberteil, die Drucktaster-Varianten sind mit einem grauen Oberteil ausgestattet.

Bild: E-BOX M12 von RAFI: komplett bestückte Befehlseinheit mit M12-Anschluss

| Bilder: | e-box_m12_gruppe | Zeichen: | 1.291 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202012007_pm_E-Box_M12 | Datum: | 01.12.2021 |

Über die RAFI-Gruppe

Das im Jahr 1900 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert elektromechanische Bauelemente und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. Dazu gehören Taster, Schalter, Touchscreens und Bediensysteme sowie elektronische Baugruppen. RAFI-Produkte werden eingesetzt in der Automation und Medizintechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI-Gruppe agiert weltweit mit über 2.000 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Europa, China und USA. Der Hauptsitz der RAFI-Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Artur Krug Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1307 Fax: 0751 89-1300 E-Mail: artur.krug@rafi.de Internet: www.rafi.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 Fax: 030 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |