Presseinformation

Weitwinkel-SMD-Bewegungssensor

Excelitas Technologies erweitert sein Sortiment an Bewegungssensoren für Smart Devices in Anwendungen wie Smart Home und Sicherheitstechnik. Ergänzend zu pyroelektrischen DigiPyro-Detektoren im TO-Gehäuse präsentierte der Hersteller mit DigiPyro PYD 2792 bereits Mitte 2019 den weltweit ersten Sensor in SMT-Bauweise. Nun kommt ein weiterer neuer SMD-Bewegungssensor hinzu: Der DigiPyro PYD 2592 hat ein größeres Sichtfeld als alle bisher im Markt verfügbaren PIR-Sensoren (Blickwinkel = 147°). Dadurch lässt sich mit Decken- und Wandsensoren zum Beispiel auch die automatische Lichtsteuerung in größeren Hallen umsetzen, und für Systemdesigns sind ggf. weniger Endgeräte nötig. Die neuen SMD-Bewegungssensoren haben die gleiche Funktionalität wie die bewährten TO-Ausführungen. So lassen sich die Empfindlichkeit sowie das Zeitfenster für die Auslösung frei einstellen. Die SMD-Elemente mit minimierter Wärmeausdehnung eignen sich für die vollautomatische Verarbeitung in Bestückungs- und Reflow-Lötanlagen. Sie sind ultrakompakt, mit einer Grundfläche von 5 mm x 7 mm und einer Rekordhöhe von nur 2,85 mm. Das flache Design mit zwei Standard-Sensorelementen gewährleistet ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis und eine exzellente Detektionsleistung. Mit der entsprechenden Optik sind große Reichweiten bis 20 m möglich. Beide SMD-DigiPyro-Sensoren benötigen nur 5 µA bei 1,8-V-Spannungsversorgung, ein Viertel der Leistung bisheriger Modelle. Das energiesparende Design ist optimal geeignet für drahtgebundene und kabellose batteriebetriebene Geräte. Der brandneue DigiPyro PYD 2592 mit integrierter Ausleseschaltung (ROIC) erlaubt einen besonders effizienten Betrieb der Host-Geräte, die er entsprechend seiner Parametrierung aus dem Standby-Betrieb aktivieren kann.

Bild: Die flachen, leistungsstarken, energiesparenden Infrarotsensoren ermöglichen innovative Smart-Home-Lösungen auf Basis von Bewegungs- und Präsenzdetektion

| Bilder: | digipyro_pyd_2592 | Zeichen: | 1771 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | DEpm_2020_01-07_EXC_digipyro-pyd-2792-2592 | Datum: | 09.01.2020 |
| Tags: | 1 - DET - IR Sens | gii ID: | 201911024 |

Über Excelitas Technologies

Excelitas Technologies® Corp. ist ein weltweit technologisch führender Anbieter innovativer, leistungsstarker und marktorientierter Photonik-Lösungen. Sie werden hohen Anforderungen in den Bereichen Beleuchtung, Detektion sowie optische Technologie gerecht und tragen damit entscheidend zu Kundenerfolgen auf unterschiedlichsten Zielmärkten bei – von biomedizinischer Technologie über Forschungslabore, Sicherheit und Schutz, Konsumgüter, Halbleiter, Energie und Umwelt, industrielle Sensorik und Bildgebung bis hin zu Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Nach dem Erwerb von Qioptiq im Jahr 2013 beschäftigt Excelitas Technologies heute rund 7000 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien, die sich für Kunden in aller Welt engagieren. Bleiben Sie auf Facebook, LinkedIn und Twitter mit Excelitas in Verbindung.

| Kontakt: Excelitas Technologies Corp. Oliver Neutert Regional Marketing Manager EMEA Feldkirchen (bei München) Tel.: +49 (0) 89-255458-965 E-Mail: oliver.neutert@excelitas.com Internet: www.excelitas.com | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 538 965-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- |