Presseinformation

Berührungsloser Temperatursensor mit medizinischer Genauigkeit

Excelitas Technologies präsentiert einen neuen Infrarotsensor aus seiner erfolgreichen CaliPile-Serie. Der auf medizinische Genauigkeit kalibrierte CaliPile TPiS 1T1386 L5.5H wurde speziell für die kontaktlose Körpertemperaturmessung und Fieberüberwachung entwickelt. Er erfüllt die hohen Präzisionsanforderungen medizinischer Anwendungen und erlaubt das freie Einstellen von Schwellwerten bei weiteren Funktionen wie z. B. der Personen-Präsenzerkennung. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Vorteile als Bewegungssensor für die Gebäude- und Sicherheitstechnik. Der Sensor mit integrierter Signalverarbeitung enthält in einem kompakten TO-Gehäuse ein iso-thermisches Bauelement mit einem hochempfindlichen Thermosäulen-Chip, eine Linse und eine zusätzliche Linsenkappe zur Streulichtunterdrückung. Das Design sorgt für eine gute thermische Stabilisierung selbst unter herausfordernden Umgebungsbedingungen. Die werksseitigen Kalibrierdaten sind im integrierten EEPROM gespeichert, um den Bedarf zur Rekalibrierung im Feld zu minimieren. Die intelligente Messdatenverarbeitung des Sensors lässt sich über eine I²C-Schnittstelle konfigurieren. Temperaturdaten werden auf dem Host ausgewertet basierend auf den werksseitigen Kalibrierdaten. Alarmereignisse überwacht der Sensor selbst kontinuierlich und kann sie über einen Alarmausgang melden: abrupte Temperaturveränderungen, Überhitzung des Sensors, Präsenz- und Bewegungsdetektion. Der äußerst sparsame 50-µW-Sensor eignet sich zur Integration in verschiedenste tragbare und fest installierte Geräte aus der Medizin-, Haus- und Sicherheitstechnik.

Diese und weitere Neuheiten aus seinem umfangreichen Photonik- und Sensorikprogramm zeigt Excelitas auch auf der electronica, Halle B3, Stand 303.

Bild: Der auf medizinische Genauigkeit kalibrierte CaliPile-Sensor dient zur präzisen kontaktlosen Körpertemperaturmessung ebenso wie zur Bewegungs- und Präsenzerkennung in Smart-Home- und Sicherheitsanwendungen

| Bilder: | calipile_tpis_1t_1086_l5_5_h | Zeichen: | 1597 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | DEpm_20221108_calipile_medizinisch_genau | Datum: | 08.11.2022 |
| Tags: | 1 - DET - IR Sens, PR-22-21 | gii ID: | 202209019 |
| Über Excelitas Technologies Excelitas Technologies® Corp. ist ein führender Industrietechnologiehersteller, dessen innovative, marktorientierte Photoniklösungen die hohen Anforderungen von OEM-Kunden und Endanwendern an Beleuchtung, Optik, Optronik, Sensorik, Detektion und Bildgebung erfüllen. Excelitas trägt damit entscheidend zu Kundenerfolgen auf unterschiedlichsten Zielmärkten bei – von Biomedizin über Forschung, Halbleiter, industrielle Fertigung, Sicherheit, Konsumgüter bis hin zu Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Nach dem Erwerb von Qioptiq im Jahr 2013 beschäftigt Excelitas heute mehr als 7500 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien, die sich für Kunden in aller Welt engagieren. Bleiben Sie auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter mit Excelitas in Verbindung. |
| Kontakt: Excelitas Technologies Corp. Oliver Neutert Marketing Manager Feldkirchen (bei München) Tel.: +49-89-255458-965 E-Mail: oliver.neutert@excelitas.com Internet: www.excelitas.com | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: +49-30-538965-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |